Parametry techniczne oferowanego urządzenia

Niszczarka biurowa.

| Lp. | Parametr techniczny | Parametr wymagany | Parametr oferowany (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa/producent/ model | Podać |  |
| 2 | Maks. ilość kartek niszczonych dziennie | Do 10 000 |  |
| 3 | Ilość kartek niszczonych jednorazowo (A4/70g) | 25 - 27 |  |
| 4 | Rodzaj cięcia | Ścinki |  |
| 5 | Rozmiar cięcia mm | 4x40 |  |
| 6 | Poziom bezpieczeństwa DIN | 3 |  |
| 7 | Szerokość szczeliny wejściowej w mm | 310 |  |
| 8 | Średnia prędkość niszczenia w metrach/min | 5 |  |
| 9 | Cykl pracy | ciągły |  |
| 10 | Niszczy zszywki | TAK |  |
| 11 | Niszczy małe spinacze biurowe | TAK |  |
| 12 | Niszczy karty kredytowe | TAK |  |
| 13 | Niszczy płyty CD/DVD | TAK |  |
| 14 | Technologia Safe Sense | Advanced Safety - SPS |  |
| 15 | Technologia 100% Jam Proof | Elektroniczny wskaźnik objętości |  |
| 16 | Energy Savings System | TAK-Sleep Mode |  |
| 17 | Pojemność kosza w litrach | 120 |  |
| 18 | Obudowa na kółkach | TAK |  |
| 19 | Półka na drzwiach do przechowywania worków/oleju | TAK |  |
| 20 | Automatyczne zatrzymanie pracy przy wyjętym koszu | TAK |  |
| 21 | Wyjęty kosz - dioda | TAK |  |
| 22 | Automatyczne zatrzymanie pracy przy pełnym koszu | TAK |  |
| 23 | Pełny kosz - dioda | TAK |  |
| 24 | Otwarte drzwi - dioda | TAK |  |
| 25 | Elektroniczny start / stop | TAK |  |
| 26 | Funkcja cofania | TAK |  |
| 27 | Zabezpieczenie termiczne | TAK |  |
| 28 | Automatyczne zatrzymanie pracy przy zacięciu | TAK |  |
| 29 | Automatyczne zatrzymanie pracy przy zacięciu-dioda | TAK |  |
| 30 | System eliminowania zacięć: | TAK |  |
| 31 | Gwarancja na urządzenie | 24 miesiące |  |
| 32 | Gwarancja na noże tnące | 30 lat |  |